Доклад на научной практической  конференции.

«Русский реактор нефти – карбидная электростанция на отходах» - метод переработки твердых муниципальных отходов в расплаве карбида кальция.

- Аннотация работы.

Отсутствие единой идеологии в системе сбора и обезвреживания отходов потребления в Российской Федерации, а также во всех странах мира приводит к глобальным изменениям климата Земли.  Каждый житель Земли ежегодно генерирует от 300 до 500 кг только  бытовых отходов. По официальным   данным  в России  накоплено свыше  100 млд. тонн отходов. Каждая тонна  ТБО за год выделяет в атмосферу Земли до 5 кубометров свалочного газа.

Технология «РРН-КЭС»  -  практически  смоделированная  природная  лаборатория получения  искусственной нефти из отходов  жизнедеятельности  человека, полностью предотвращающая неорганизованное  выделение    свалочного   газа   из  тела полигонов захоронений ТБО,  в ближайшие  годы  определит  идеологию  обращения  с  отходами  во всем  мире.

Площади, занятые полигонами захоронений ТБО и несанкционированными свалками огромны. Горение свалочного газа отравляет атмосферу вокруг  полигонов  ТБО  и  городов-мегаполисов, их порождающих. Оборот денежных средств в этом сегменте экономики неуправляем, что приводит к многочисленным коррупционным  схемам и моделям, мешающих продвижению технологии «РРН-КЭС»  в реальную жизнь.

Эффект  от  реализации   проекта  – с 1 тонны  твердых  бытовых  отходов  с   необходимым   количеством    расходных    кальций   содержащих    материалов,  можно   получить  до  400 кг сконденсированной    жидкой    фазы    углеводородов,    до  400-600 кг     газовой   несконденсированной    фазы   углеводородов,  до 200 кг  технического   карбида   кальция,    до 50 кг    сплавов     восстановленных   редкоземельных   и   радиоактивных    металлов, находящихся   в  отходах.

Разработки   по  теме   решают проблемы:

- Определяют   идеологию   обращения   с   отходами   во  всех  странах  мира.

- Предотвращают    выделение    свалочного   газа   в   атмосферу   Земли.

- Полной  ликвидации   полигонов   захоронений   ТБО и скотомогильников, отходов    птицефабрик и   свиноферм    экологически    безопасными  методами.

Реализации  разработанного   в  Правительстве   РФ проекта     энергетической    стратегии   до    2030    года:

Перевода   в   искусственную   нефть   или   в   газовую    фазу    всех    видов     местного   топлива,

Производства   топлива   из   не    топливного   сырья   и отходов,

Развитие  альтернативных  и автономных  источников энергии

- Методы решения проблемы.

Проведены  промышленные эксперименты и испытания  на полупромышленных и промышленных   установках в Воронежской, Липецкой, Свердловской, Белгородской областях, Пермском крае.

В   основе   технологии   «РРН-КЭС» лежат   общеизвестные   открытия 17-20 веков:   реакции Лавуазье,  Будуара,   Фишера-Тропша,   теории Менделеева,   Губкина,   работы   Клемента,   Адамса,   Хаскинса,   Климова, Синельникова,   Гарриса,  Фарупа,  Кобба,  Пексона,  Энергетического института  им.  Г.М. Кржижановского  (метод ЭНИН)  и  др.

В соответствии с  ГОСТ Р 54097-2010 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные   технологии. Методология   идентификации,  технология    «РРН-КЭС» отвечает  требованиям  Директив  Евросоюза  от 5 апреля 2006 г. «Об отходах»;    от 12 декабря 1991 г. «Об опасных отходах»;   от 26 апреля 1999 г. «По полигонам захоронения отходов»; 2001/80/ЕС от 23 октября 2001 г. «Об ограничении  выбросов некоторых загрязняющих веществ в атмосферу  из   крупных   сжигательных   установок»;

3. Краткое   описание   технологии   карбидной   электрической   станции:      отходы,   (торф, уголь, гудроны, патока, автошины, ТБО)  содержащие углерод  в  любом  виде,  смешиваются  в  определенной   пропорции   с кальций   содержащим   материалами:   мелом,   известняком,   мрамором, гашеной   или   негашеной   известью, гипсом,    образуя    шихту.

Шихта    может   подвергаться   плавке  в  закрытых  печах,  реакторах или  ваннах, а  также  непосредственно  в  объеме  шихты, ограниченной   тем   или   иным   способом      двумя       общеизвестными   методами:

1.  электрической   дугой   от   электропечного   трансформатора – создание расплава   карбида   кальция  в  закрытых печах, реакторах, ваннах с угольными или специальными высокотермоустойчивыми до 3500 градусов электродами. (Ток до 3000 ампер напряжение 50-120 вольт).

2.  продуванием    подогретой    до   определенной    температуры  смеси воздуха    с   несконденсированными   ( в   особом    устройстве  с  катализатором    «РРН-КЭС» )       газами    через    трубы   Ду 200-300 мм   в   шихту    (тело полигона ТБО, короотвала, торфа, нефтешламов). Аналог - «кучный»   обжиг    известняка   и   мела   в  17-18  веках на Урале.

При   плавке   шихты  при температуре 1700 -2100 градусов по Цельсию, из  очага  или   кратера   плавки   выделяются газы,  содержащие  СО2, СО,Н2,СН4,Н2S   обладающие  суммарной  теплотворной   способностью   до 7-10 ккал/кг,   которые  поступают  в  систему  конденсации      по     технологической схеме «РР1».   Опубликована  в 2007 г.  на сайте rus-reaktor@rus-reaktor.ru

В русском реакторе нефти  - в  расплаве карбида кальция, проходят следующие реакции:

- СаСО3 = СаО + СО2 – разложение мела (известь СаО  и СО2 углекислый газ)

- СаО +3С = СаС2 + СО – сплавление извести и углерода при температуре 1700-2100 градусов.

3.   Са(ОН)2 = СаО + Н2О – восстановление извести

4.   СО + Н2О = СО2 + Н2

5.   СО + Н2 = синтез – газ

6.  СО + Н2 = СnН2n+2  + H2O  (общая реакция Фишера-Тропша 1931 г.  Нобелевская премия)

7.   2СО = СО2 +  С  (реакция Будуара)

8.  С + СО2 = 2СО

9.  СО + 2Н2 = СН3ОН (метанол)

10.  СО + 3Н2 =  СН4 + Н2О (частная реакция Фишера – Тропша)

11.2С+ 2Н2 = СН4 + СО2

12.  3Fe + 4Н2О = Fe3O4 +4H2  (реакция Лавуазье - получение водорода)

13.  2FeC + 3Н2О =Fe2О3 + С2Н6 (этан, Менделеев 15.10.1876 г)(патент на СаС2 – Муассан, Бюлье 1892)

14.  СuO + H2 = Cu + H2O (восстановление металлов – переработка электронного лома)

15.  CaC2 + H2O  =  Ca(OН)2 + C2Н2 (газ)

16.  CaC2 + H2O  =  Ca(OН)2 + C3H8  (газоконденсат)

17.  CaC2 + H2O  =  Ca(OН)2 + CnHmОz  (нефть)

18.  CaC2 + H2O  =   Ca(OН)2 + CH4 + C (графит)

Опытным путем в реакторе доказано, что воду можно перевести в  вышеуказанные  вещества при замене кокса или антрацита   углеродом  из твердых и жидких  отходов (ТБО, ТКО); Проведены опыты по перегонке самой же искусственной  нефти  из резины и полимеров, ТБО, напалма, других сжиженных бензинов в почти природную нефть.

Установлен практически круговорот нефти в природе  и становится понятным, для чего нефть планете Земля.  Нефть необходима нашей планете Земля для регулирования температуры на её поверхности. Объясняется  глобальное потепление и факт вечного существования нефти и процесса её производства  природой,  внутреннее устройство Земли.

Утилизация электронных отходов по технологии «РРН-КЭС» - восстановление золота, серебра, меди, палладия (из миллиона  мобильников восстанавливается 24 кг. золота, 250 кг. серебра, 9 тонн меди, 9 кг палладия).

Восстановленный  металл собирается  в специальном устройстве  в   поде реактора за счет разности удельных весов: 3,2 г/см3 карбид  кальция, 7,85 г/см3 железо, медь 8,92 г/см3, серебро 10,49 г/см3, палладий 12,02 г/см3, кадмий 8,65 г/см3, цинк, титан, кремний и др. металлы,  выпускается через определенное время в виде жидкого сплава.

Возможно восстановление радиоактивных металлов из отходов и золы уноса электростанций.

Сконденсированные    газы   СnНmОz (искусственная нефть)  собираются   в   емкость,    несконденсированные   (СН4, СО, Н2,СО2,Н2S) закаленные  и  охлажденные    газы  направляются   в   газовые   двигатели внутреннего сгорания   электрогенераторов    тока, вырабатывающих   электроэнергию   на собственные   нужды  и  потребителю  на сторону.

Возможно    тиражирование  процесса «РРН-КЭС»  в каждом муниципальном образовании при  наличии соответствующих  муниципальных  нормативных  актов,   инструкций   и  персонала, обученного  обращению  с  отходами. Все зависит от объема перерабатываемого материала и мощности реактора – для районного центра – емкость до 60 литров и мощностью до 200 квт, напряжение 380 вольт.

Патенты на полезную модель №72223 от 7.12.2007 г.,  № 75854 от29.04.2008 г.

Список литературы:

- Кузнецов Л.А. Производство карбида кальция. ГХИ Москва 1954

- Левин Б.И. Использование твердых бытовых отходов в системах энергоснабжения. Энергоиздат Москва 1982 224 с.

- Твердые отходы – возникновение, сбор, обработка и удаление. Под редакцией Ч. Мантелла. Пер. с английского М-Стройиздат 1979 -518 с.

- Беньямовский Д.Н. Термические методы обезвреживания твердых бытовых отходов –М ; Стройиздат 1979. – 192 с.

- Федеральный закон №131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ст.14 п.п.18)

- "Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденная Министерством строительства Российской Федерации 2 ноября 1996 г.

7. Экология городской среды проф. Э.В. Сазонов Учебное пособие 2016 г. ВГСАУ (стр.211)

8. Эскин Н.Б. Разработка и анализ различных технологий сжигания бытовых отходов/ Эскин Н.Б., Тугов  А.Н., Изюмов М.А. – М.; 2002

9. Багрянцев Г.И. Термическое обезвреживание и переработка промышленных и бытовых отходов / Багрянцев Г.И., Черников В.Е. – Новосибирск; 2000

10. Боровский Е.Э. Проблемы экологии. Отходы, мусор, отбросы. – М.; 2004

11. Дрейер А.А. Твердые промышленные и бытовые отходы, их свойства и переработка. – М; 2000

12. Виниченко В.Н. Проблема твердых отходов: комплексный подход. – М.; 1999

Автор 	Комаров В.П. 1950 г.р. инженер-механик по химическому оборудованию (1972 г), учитель математики.(1981 г.) 89204420593, komarov.tbo@ya.ru